АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ

В ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ЗА 2020 г.

Цел:

Приоритизиране на действията във водния сектор в област Добрич с оглед намаляване до минимум риска за здравето и обезпечаване на населението с достатъчно количество качествена питейна вода.

Основа за действие:

Добричка област е разположена в североизточния край на България и граничи на изток с Черно море (около 110 km дължина на крайбрежието), на юг с Варненска област, на север с територията на Румъния, на запад със Силистренска област, а югозападно с Шуменска област. По териториално - административен принцип са оформени осем общини. Водните ресурси на територията включват главно подземни води.

При водоснабдяването на населените места от област Добрич се използват води от сарматския и валанжинския подпочвен хоризонт. Съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели (Обн. ДВ  бр. 30/2001 г.), същите се подлагат  на  задължително обеззаразяване.

Водовземането се осъществява от шахтови, сондажни (тръбни) кладенци и каптирани извори чрез съответните водовземни съоръжения. От посочените водоизточници най-разпространени са сондажните кладенци. Водата от тях се изпомпва с потопяеми помпи и след това постъпва в черпателни резервоари на помпените станции. От там чрез препомпване с хоризонтални помпи се подава в събирателните водоснабдителни водоеми. Обеззаразяването на водата се извършва или при самия водоизточник, или в помпени станции към водоеми.

Оценка на качеството на питейно-битовите води се извършва основно при крана на потребителя, т. е. от водопроводната мрежа на населените места.

На територията на област Добрич през 2020 г. са функционирали 23 водоснабдителни организации. Само в едно населено място (с. Травник) в община Каварна няма централно водоснабдяване. От 2018 г. в населеното място няма живущи.

С най-голям обхват на водоснабдяване е „ВиК Добрич” АД, която осигурява питейна вода за 99 % от населените места в областта. В тази връзка следва да бъде уточнено, че Ведомствен водоизточник „ДЗИ“, с. Петлешково осигурява вода за питейно-битови нужди и на населението на с. Петлешково, община Г. Тошево. Останалите водоснабдителни организации доставят питейна вода за конкретни обекти - производства на храни, за промишлени и селскостопански обекти и обекти с обществено предназначение.

Във връзка с контрола върху качеството на водата при крана на потребителя (КП) в началото на 2020 г. са съгласувани, а впоследствие е проконтролирано изпълнението на общо 22 мониторингови програми на водоснабдителни организации, осигуряващи вода за питейно-битови цели на територията на област Добрич, при спазване изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначени за питейно-битови цели.

За сравнение през 2019 г. са реализирани 21 мониторингови програми, а през 2018 г. - 17 мониторингови програми.

Във връзка с контрола върху качеството на водата при крана на потребителя (КП) всички планирани от РЗИ-Добрич лъчови пробонабирания по зони на водоснабдяване, са осъществени. Планът за контролен мониторинг на качеството на питейната вода е разработен в съответствие с изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначени за питейно-битови цели. Обхванати са всички зони на водоснабдяване в областта - общо 69  (47 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 22 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека). След приспадане количеството водни загуби по водопреносната система и изчисляване реалните обеми в зоните на водоснабдяване, получени от Q4-Q7 по смисъла на Наредба № 1 от 05.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, са определени:

- 9 големи зони на водоснабдяване, от които 2 зони – 08.Тервел и 08.зона Пастир са с актуален обем под 1000 м3 в денонощие, но с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 2 зони – 08.Зона Оброчище 2 и 08.Зона Гурково са с актуален обем над 1000  м3 в денонощие, но с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

- 60 зони  на водоснабдяване  с актуален обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

За сравнение, през 2019 г. обхванатите зони на водоснабдяване по съвместната мониторингова програма с „ВиК Добрич“ АД са 69 - 60 зони  на водоснабдяване  с актуален обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 9 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека. През 2018 г. обхванатите зони на водоснабдяване по съвместната мониторингова програма с „ВиК Добрич“ АД са 70 - 61 зони  на водоснабдяване  с актуален обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 9 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека.

Област Добрич:

Област Добрич обхваща 4 719 км2, от които 3 800 206 дка са обработваема земя. На територията има над 30 000 стопанства. Използваните в селското стопанство торове и препарати до голяма степен са причина за установените при мониторинга трайни отклоненията по показател «нитрати» през последните 2018 г., 2019 г., и 2020 г. Това е един от основните проблеми за решаване по отношение качеството на водата, използвана за питейно-битови цели в региона, наред с амортизираната водопроводна система и чести аварии, водещи до прекъсване на водоподаването, както и липсата на учредени и поддържани санитарно-охранителни зони (СОЗ).

Общо изследвани от РЗИ и водоснабдителните организации през 2020 г. са 832 проби питейна вода за проследяване качеството на водата, доставяна за населението в област Добрич. От тях неотговарящи на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са 142 проби (17.07%). Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 23, по физикохимични показатели са 105 проби, 8 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели, 6 проби са нестандартни по радиологичен показател обща алфа активност (Фиг. 1).

Фигура 1

За сравнение, през 2019 г. са изследвани 887 проби питейна вода за проследяване качеството на водата, доставяна на населението в област Добрич. От тях неотговарящи на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са 112 проби (12.63%). Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 14, по физикохимични показатели са 72 проби, 3 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели, 22 проби са нестандартни по радиологичен показател обща алфа активност и 1 проба – едновременно по микробиологични и радиологичен показател обща алфа активност.

В таблица 1 е показано разпределението на резултатите от пробонабирането по общини. От нея става ясно, че питейна вода с най-добри качества е консумирало населението на община Крушари, община Балчик и община Добричка, (фиг. 2, 3, 4 и 5). С най-лошо качество е питейната вода, консумирана от населението в община Каварна.

|  | % стандартни проби | % нестандартни по микробиологични показатели | % нестандартни по физикохимични показатели | % нестандартни по микробиологични + химични показатели | % нестандартни по радиологични показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добрич | 82.71 | 3.76 | 11.28 | 2.25 | 0 |
| Добричка | 89.25 | 1.61 | 8.06 | 0.54 | 0.54 |
| Балчик | 89.63 | 2.22 | 7.41 | 0 | 0.74 |
| Каварна | 64.86 | 5.41 | 25.23 | 3.6 | 0.9 |
| Шабла | 76.96 | 0 | 20.51 | 0 | 2.56 |
| Г. Тошево | 82 | 1.8 | 15.3 | 0 | 0.9 |
| Крушари | 93.03 | 4.65 | 0 | 0 | 2.32 |
| Тервел | 81.1 | 2.7 | 16.2 | 0 | 0 |
| Общо за областта | 82.93 | 2.76 | 12.62 | 0.96 | 0.72 |

Таблица 1

Сравнявайки качеството на питейната вода за двугодишен период от време в различните общини (Фиг.2) е констатирано, че в общините  Крушари и Тервел е отчетено  подобрение в качеството на питейната вода. В останалите общини е установен в по-малка или по-голяма степен спад в качеството на питейната вода.

Фигура 2

Видно от фигура 3, през 2020 г. се наблюдава повишаване на относителния дял нестандартни проби питейна вода по микробиологични показатели в общините  – Добрич, Добричка, Балчик, Каварна, Ген. Тошево и Крушари. В общини Тервел и Шабла се забелязва спад в процентното несъответствие по микробиологични показатели.

Фигура 3

Проследявайки пробите с физико-химични отклонения, видно от фигура 4, прави впечатление че с изключение на община Крушари, във всички останали общини  качеството на водата се е влошило.

Фигура 4

Видно от фигура 5, налице са несъответствия едновременно по микробиологични и физико-химични показатели в три от общините – Добрич, Добричка и Каварна, като за предходната 2019 г. такива са установени само в община Каварна.

Фигура 5

Фигура 6 представя потреблението на вода през последните три години (по данни на “ВиК Добрич” АД), при което е видно, че през последната 2020 г. е понижена  консумацията на вода в община Балчик, спрямо потреблението през предходните 2018 и 2019 г., което най-вероятно се дължи на различното потребление на вода в курортна зона. При останалите общини водопотреблението се е  запазило почти като предходните години.

Фигура 6

Община гр. Добрич:

На територията на града функционират три водоема, които осигуряват покритие на денонощната консумация на питейна вода – два водоема на 5-ти километър (посока гр. Варна) и един водоем в местността “Дъбовете” (посока гр. Шумен). Общата вместимост на водоемите е 22 000 м3. По данни на “ВиК Добрич” АД, общото водопотребление за 2020 г. в гр. Добрич е 97.5 л/ж/днщ.

През 2020 г. резултатите от проведения мониторинг по физико-химични и микробиологични показатели на  изследваните общо  133 бр. проби питейна вода от крана на потребителя  показват, че 23 бр. или (17.29%) не отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г., което представлява 82.71 % съответствие (фиг.7). 5 бр. проби или 3.76% несъответствие по микробиологични показатели, 15 бр. проби или 11.28% несъответствие по физикохимични показатели и 3 бр. проби или 2.25% несъответствие едновременно по микробиологични и физикохимични показатели.

Фигура 7

За сравнение, през 2019 г. резултатите от проведения мониторинг по физико-химични и микробиологични показатели на  изследваните общо  140 бр. проби питейна вода от крана на потребителя  показват, че 7 бр. или (5%) не отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г., което представлява 95% съответствие.

В регистъра на обектите с обществено предназначение са вписани 7 ведомствени водоизточника (ВВ ЗКПУ ”Успех”, ВВ “Савимекс”, ВВ “Келто”, ВВ “Мандра Рилци”, ВВ ”Тедива”, ВВ ”Гъша кланица”, ВВ „Ел-Си-Ем“)  на територията на гр. Добрич. В хода на провеждания мониторинг общо от РЗИ и ВВ са изследвани 40 проби вода, като две проби не отговарят на  здравните изисквания по физикохимични показатели (нитрати и остатъчен активен хлор).

За сравнение, през 2019 г. общо от РЗИ и ВВ са изследвани 41 проби вода, като 3 проби не отговарят на  здравните изисквания по микробиологични и физико-химични показатели.

Община Добричка:

Общината се състои от 68 села, разположени на обща площ 1298 км2.

На територията й са изградени 53 бр. подземни резервоари с обща вместимост 9695м3 и 3 куловодоема – “Стожер”, “Гешаново” и в района на “Шевели могила”. За 2020 г. населението на Община Добричка е средно обезпечено с 95.1 л/ж/днщ. питейни води.

От изследваните общо 186 броя проби вода в община Добричка през 2020 г., регистрираните нестандартни проби са 20 (от 10 населени места на територията на общината), което представлява 10.75% несъответствие (фиг. 5). Отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г. са както следва:

# по микробиологични показатели – 3 проби  са с  Ешерихия коли и/или Колиформи  от 16 до 139 КОЕ /100 мл в селата Лясково, Черна и Крагулево;

- по физикохимични показатели – 15 проби  с отклонения по показатели: мътност и /или цвят – неприемливи за потребителите, остатъчен активен хлор 0.77 мг/л, нитрати-50.5 мг/л, хром-90 мг/л  и желязо 200 и 250 мг/л в селата Черна, Приморци, Стожер, Камен, Воднянци, Златия и П. Свещарово;

- едновременно по микробиологични и физико-химични показатели – 1 проба не съответства в с. Стожер - Колиформи 7 КОЕ/100 и мътност-неприемлива за потребителя.

- по радиологични показатели – 1 проба е с отклонения по показател обща алфа активност в с. Подслон.

Фигура 8

За сравнение, в община Добричка през 2019 г., регистрираните нестандартни проби са 15 (от 15 населени места на територията на общината), което представлява 7.6% несъответствие.

В регистъра на обектите с обществено предназначение са вписани 3 ведомствени водоизточника  (с. Житница, с. Стожер и с. Овчарово) на територията на община Добричка, като от РЗИ-Добрич и ВВ са изследвани общо 15 проби вода, от които 2 проби не отговарят на здравните изисквания по показатели цвят и мътност-неприемливи за потребителя.

За сравнение, през 2019 г. са изследвани общо 10 проби вода, които  отговарят на здравните изисквания.

Извършено е контролно  изследване на 2 проби вода за питейно-битови цели по показателите от група „А“ на Наредба №9/2001 г. - от  ОМВ с  поставен траен надпис „Водата е негодна за пиене“: обществен местен водоизточник, находящ се в с. Прилеп, община Добричка, за който е издадено предписание през 2015 г. във връзка с установени нестандартни резултати по показател нитрати. Получените резултати удостоверяват, че същите отговарят на здравните изисквания и не съществува потенциален риск за здравето на потребителите. В тази връзка с писмо е информиран кмета на с. Прилеп, община Добричка относно предприемане на мерки за отстраняване на горепосочения надпис. От обществен местен водоизточник в с. Пчелник е изследвана една проба вода по показателите от  група „А“ на Наредба №9/2001 г., която отговаря на здравните изисквания.

Община Балчик:

Населението на Община Балчик е съсредоточено в 1 град и 22 села. На територията на общината - 523 км2  площ, се намира един от най-големите български туристически комплекси - “Албена”. През 2020 г. общото водопотребление на нейна територия е 150.1 л/ж/днщ.

От изследваните 135 броя проби вода в община Балчик през 2020 г., регистрираните нестандартни проби са 14, пробонабрани от  населените места на територията на общината, което представлява 10.37 %  несъответствие (фиг. 9). Отклоненията от Наредба № 9/ 2001 г. са както следва:

- по микробиологични показатели – три проби са с  Колиформи 27 КОЕ /100 мл в с.  Стражица, Колиформи 53 КОЕ /100 мл в с.  Бобовец и Колиформи 65 КОЕ /100 мл и микробно число-неприемливо за потребителя в гр. Балчик;

- по физикохимични показатели – десет проби: 1 проба с нитрати и мътност-неприемлива за потребителя, 3 проби с остатъчен активен хлор и шест проби с мътност и цвят неприемливи за потребителя в селата Кранево и Рогачево, КК Албена и гр. Балчик;

- по радиологични показатели - 1 проба е с отклонение по показател обща алфа активност в с. Църква.

Фигура 9

За сравнение, през 2019 г., регистрираните нестандартни проби са 14, което представлява 9.72 %  несъответствие.

В регистъра на обектите с обществено предназначение като ведомствен водоизточник на територията на община Балчик е вписан 1 ведомствен водоизточник (с. Рогачево). Като ведомствени водоизточници се мониторират четири минерални водоизточника (МВ “Р-184х” с. Рогачево, МВ “Р-178х” Голф игрище,  МВ „Р-177х”, местност Табията и МВ „Р-149х“ КК Албена), чиято обеззаразена вода се използва за питейно-битови цели в обекти с обществено предназначение. От РЗИ-Добрич и ВВ са изследвани общо 24 проби вода, като 1 проба не  отговаря на здравните изисквания по микробиологични показатели.

За сравнение, през 2019 г. от РЗИ и ВВ са изследвани общо 23 проби вода, като 4 проби не  отговарят на здравните изисквания по физико-химични  и микробиологични показатели.

На територията на общината има два обществени местни водоизточника - ОМВ, който е с минерална вода от МВ „Р-149х”, находящ се в КК Албена. Водата от минералния ОМВ се мониторира, съгласно  Приложение №5 от Наредба №14/87 г. за  курортните ресурси, курортните местности и курортите. При изследване на 3 проби вода, взети от ОМВ, КК Албена е установено, че същите отговарят на здравните норми.

От обществен местен водоизточник в с. Кранево е изследвана  една проба вода по показателите от  група „А“ на Наредба №9/2001 г., която отговаря на здравните изисквания.

Община Каварна:

Територията на Община Каварна е с площ 483 км2 и обхваща част от Южнодобруджанската равнина и живописното Добруджанско черноморско крайбрежие. Населението е съсредоточено в 21 населени места - 1 град и 20 села. На север от нос Калиакра в “Залива на птиците” е изграден курортният комплекс “Русалка”.

През всичките месеци на 2020 година в община Каварна не е имало режимно водоподаване.  Общото водопотребление за общината е 126.2 л/ж/днщ.

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в Община Каварна е установено, че в с. Хаджи Димитър, с. Поручик Чунчево, с. Камен бряг, зона Горун, с. Могилище, зона Могилище, с. Крупен, зона Крупен, с. Било, зона Било, с. Септемврийци, зона Белгун, проблемът с качеството на водата по показател „нитрати” персистира във времето.

От изследваните 111 проби вода в община Каварна през 2020 г., регистрираните нестандартни проби (от 14 населени места на територията на общината) са 39, т. е. 35.14 %  несъответствие (фиг.10). Установените отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г. са както следва:

-  микробиологични показатели: 6 проби са нестандартни: 2 проби в с. Белгун – Коли форми  13 и 92 КОЕ/100 мл; 1 проба в с. Божурец - Ентерококи – 21 КОЕ/100 мл;  1 проба в с. Селце - Колиформи 58 КОЕ/100 мл; 1 проба в с. Нейково - Колиформи 31 КОЕ/100 мл и в 1 проба в с. Топола – Колиформи – 36 КОЕ/100 мл, Ешерихия коли 11 КОЕ/100 мл и микробно число – неприемливо за потребителя.

- физикохимични показатели: нитрати (трайни отклонения) в питейните води са регистрирани при  24 от пробите в селата  Хаджи Димитър, Било, Камен бряг, Пор. Чунчево, Могилище, Септемврийци, Крупен, Раковски, Българево и гр. Каварна, като отклоненията варират от 56.1 мг/л до 98.2 мг/л, 2 проби по показател хром-60 и 80 мг/л в с. Крупен и в с. Било и 2 проби по показател-мътност неприемлива за потребителя в с. Могилище и в с. Селце;

- едновременно по физикохимични и микробиологични показатели: 4 проби са нестандартни: 1 проба в с. Могилище – Колиформи - 184 КОЕ/100 мл, Ешерихия коли – 156 КОЕ/100 мл, микробно число – неприемливо за потребителя и нитрати (трайни отклонения) – 101.8 мг/л,  1 проба в с. Крупен - Колиформи 26 КОЕ/100 мл,  Ешерихия коли 11 КОЕ/100 мл и нитрати 78 мг/л, 1 проба в с. Септемврийци – Коли форми – 21 КОЕ/100мл и нитрати 97.6 мг/л и 1 проба в с. Селце – Колиформи – 86 КОЕ/100 мл и мирис, цвят и мътност – неприемливи за потребиеля.

- по радиологични показатели - 1 проба е с отклонения по показател обща алфа активност в с. Селце.

Фигура 10

За сравнение, през 2019г., регистрираните нестандартни проби (от 14 населени места на територията на общината) са 36, т. е. 29.5% несъответствие.

В регистъра на обектите с обществено предназначение като ведомствени водоизточници на територията на община Каварна е вписан 1 ведомствен водоизточник (ВВ при ДВУИ - с. Българево). Като ведомствени водоизточници се мониторират три минерални водоизточника (МВ “ВН-39”, МВ “R-54x” в местност Иканталъка и МВ “Р-33а”, КК Бялата Лагуна), чиято обеззаразена вода се използва за питейно-битови цели в обекти с обществено предназначение. От РЗИ-Добрич и ВВ са изследвани общо 31 проби вода, като 5 проби не  отговарят на здравните изисквания - 4 по физико-химични показател-нитрати и 1 по микробиологични показатели – Колиформи, Ешерихия коли и микробно число.

За сравнение, през 2019 г. от РЗИ и ВВ са изследвани общо 31 проби вода, като 5 проба не  отговарят на здравните изисквания 4 по физико-химични показатели и 1 проба по микробиологични показатели.

На територията на общината е регистриран един обществен местен водоизточник (ОМВ, “крайбрежна зона”, гр. Каварна, който е с минерална вода от МВ - „R-113”, находящ се в курортната зона на гр. Каварна). Водата от него се мониторира, съгласно  Приложение №5 от Наредба №14/87 г. за  курортните ресурси, курортните местности и курортите. При изследване на 3 проби вода, взети от ОМВ, гр. Каварна - курортна зона,  не са констатирани отклонения от здравните норми.

Община Шабла:

Община Шабла заема най-североизточната част от Добричка област. Разположена е на площ 250 км2 и обхваща 16 населени места - 1 град и 15 села.

През 2020 година режимно водоподаване не е имало.

По данни на “ВиК Добрич” АД общото водопотребление в общината е 131.3 л/ж/днщ.

От изготвените многогодишни анализи на качеството на питейните води в Община Шабла се вижда, че  с. Тюленово  и с. Горун, зона Горун, са населени места от общината, при които е налице периодично подаване към консуматорите на вода с трайни отклонения по показател нитрати.

През  2020 г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати 16 населени места, с 39 проби по физикохимични  и  микробиологични показатели. Регистрираните нестандартни проби са 9, което представлява 23.07 % несъответствие (фиг.11). Отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г. са:

-  по физикохимични показатели: 4 проби са с регистрирано несъответствие по показател нитрати в с. Горун, с. Тюленово и с. Езерец от 63.6 мг/л до 78 мг/л; 2 проби несъответстват по показател мътност-неприемлива за потребителя в с. Граничар и в гр. Шабла и 2 проби несъответстват по показател хром в с Крапец и в с. Дуранкулак.

- по радиологични показатели – една проба е с отклонение по показател обща алфа активност в с. Горун.

Фигура 11

За сравнение, през  2019 г. регистрираните нестандартни проби са 5, което представлява 11.36 % несъответствие.

Община Генерал Тошево:

Общината е разположена на площ от 986 кв. км. На нейната територия има 42 селища - 1 град и 41 села. Обработваемата земя е 800 000 дка.

През 2018 година не е имало режимно водоснабдяване.

По данни на “ВиК Добрич” АД общото водопотребление в общината е 105.6 л/ж/днщ.

От изследваните общо 111 броя проби води в община Ген. Тошево през 2020 г., регистрираните нестандартни проби са 20 бр. или 18%  несъответствие (фиг. 12), от 14 населени места на територията на общината. Отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г. са както следва:

- по микробиологични показатели – 2 проби нестандартни,  1 проба в с. Пчеларово – Колиформи 34 КОЕ/100 мл и 1 проба в с. Краище – Колиформи 57 КОЕ/100 мл и Ешерихия коли 17 КОЕ/100 мл;

- по физикохимични показатели – 8 проби  с трайни отклонения  по показател нитрати в питейните води,  регистрирани в селата: Великово, Йовково, Калина, Кардам  и с. Средина  – от 57.6 мг/л до 84.4 мг/л, 3 проби са нестандартни по показател – хром от 60 до 110 мг/л в селата Малина, Градини и Краище, 1 проба е нестандартна по показател фосфати – 0.65 мг/л в с. Къпиново, 1 проба по показател желязо – 230 мг/л в ДЗИ-Петлешково, 1 проба е нестандартна по показател – остатъчен хлор – 0.43 мг/л в с. Малина и 3 проби са нестандартни  - мътност неприемлива за потребителя в селата Люляково, Рогозина и Бежаново;

- по радиологични показатели - 1 проба е с отклонения по показател обща алфа активност в с. Дъбовик.

Фигура 12

За сравнение, през 2019 г., регистрираните нестандартни проби са 10 бр., от 7 населени места на територията на общината или 8.7%  несъответствие.

В регистъра на обектите с обществено предназначение са вписани:

- 1 ведомствен водоизточник (ВВ “ДЗИ”, Петлешково) на територията на община Ген. Тошево, като от РЗИ-Добрич и ВВ са изследвани общо 7 проби вода, като от тях 1 проба не  отговаря на здравните изисквания по физико-химичен показател – желязо.

- за сравнение, през 2019 г. от РЗИ и ВВ  са изследвани общо 7 проби вода, от тях 1 проба не  отговаря на здравните изисквания по микробиологични показатели.

Община Крушари:

Общината е разположена на обща площ 430 кв.км. На нейната територия има 20 населени места - всичките от селски тип.

През 2020 г., по данни на “ВиК Добрич” АД,  не е имало режимно водоподаване.

Жителите от общината са с най-ниска консумация на питейни води в областта – 85.4 л/ж/днщ.

През 2020 г. чрез лъчево пробонабиране са обхванати всички населени места от общината с 43 проби по химични и по микробиологични показатели. Регистрирани са три нестандартни проби, което представлява 6.97%  несъответствие (фиг.13). Отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г.  са както следва:

- две проби са нестандартни по микробиологични показатели: в с. Александрия – Колиформи – 44 КОЕ/100 мл и Ешерихия коли – 27 КОЕ/100 мл. и в с. Габер - Колиформи – 109 КОЕ/100 мл и Ешерихия коли – 74 КОЕ/100 мл.

- една проба е нестандартна по показател обща алфа активност в с. Телериг.

Фигура 13

За сравнение, през 2019 г. регистрираните нестандартни проби са 5, което представлява 11.11%  несъответствие.

В регистъра на обектите с обществено предназначение е вписан 1 обществен местен водоизточник (с. Зимница), чиято вода е изследвана по показателите от  група „А“ на Наредба №9/2001 г. и отговаря на здравните изисквания.

Община Тервел:

Община Тервел заема северозападната част от Добричка област и включва 26 населени места - един град и 25 села и е с население 17 880 жители.

През 2020 г. не е имало режимно водоподаване в  община Тервел.

По данни на “ВиК Добрич”  АД водопотреблението в общината е 88.2 л/ж/днщ.

От изследваните 74 броя проби води в община Тервел през 2020 г., регистрираните нестандартни проби са 14 на брой, което е 18.9 %  несъответствие (фиг.14). Отклоненията от Наредба № 9 от 2001 г. са както следва:

- по микробиологични показатели:  общо 2 проби - Колиформи и Ешерихия коли  30 КОЕ/100 мл и Колиформи и Ешерихия коли 56 КОЕ/100 мл в селата: Градница и Главанци;

- по физико-химични показатели: 7 проби с отклонение по показател нитрати-от 59.4 мг/л до 66 мг/л в с. Безмер, с. Гуслар, с. Мали Извор и с. Сърнец, 3 проби по показател остатъчен активен хлор в с. Орляк и гр. Тервел и 2 проби по показател хром в с. Орляк и с. Мали Извор.

Фигура 14

За сравнение, през 2019 г., от изследваните 80 броя проби води в община Тервел регистрираните нестандартни проби са 20 на брой, което е 25 %  несъответствие.

В регистъра на обектите с обществено предназначение са вписани 3 обществени местни водоизточника (1 ОМВ с. Божан и 2 ОМВ, с. Гуслар),  чиято вода е изследвана по показателите на група А, която отговаря на здравните изисквания.

Извършено е контролно  изследване на общо 3 проби вода от 2 ОМВ, с. Гуслар  по показателите от  група „А“ на Наредба №9/2001 г. – 2  проби от обществен местен водоизточник №1, находящ се в с. Гуслар, община Тервел  с  поставен траен надпис „Водата е негодна за пиене“, за който е издадено предписание през 2017 г. във връзка с установени нестандартни резултати по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли). Получените резултати удостоверяват, че същите отговарят на здравните изисквания и не съществува потенциален риск за здравето на потребителите. В тази връзка с писмо е информиран кмета на с. Гуслар, община Тервел относно предприемане на мерки за отстраняване на горепосочения надпис.

Изследваната от ОМВ с. Божан проба вода не отговаря на здравните изисквания по микробиологични показатели: Брой колонии (микробно число) при 22ºС, Колиформи и Ешерихия коли. При извършено в кратък срок повторно пробонабиране и анализиране отново са установени нестандартни резултати по гореупоменатите показатели. Издадено е предписание до кмета на общината за поставяне на  траен надпис „Водата е негодна за пиене“, с цел информиране на потребителите и опазване здравето на населението. Същото е проконтролирано и изпълнено.

Изводи:

    - Основните фактори, влияещи неблагоприятно върху качеството на водата, използвана за питейно-битови цели в областта до голяма степен се запазват същите:

- амортизирани съоръжения и водопроводна мрежа  - предприеманите и планираните в перспектива мерки във връзка с проекти по рехабилитация и подновяване на водоснабдителните мрежи в областта ще допринесат за подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода. В тази връзка е необходимо приоритизиране на действията във водния сектор в област Добрич  с оглед намаляване до минимум риска за здравето и обезпечаване на населението с достатъчно количество питейна вода, отговаряща на здравните изисквания;

- масово използване в селското стопанство на торове и препарати за растителна защита при неглежиране на нормативните изисквания;

- неучредени пояси II-ри и III-ти на водоизточниците, което възпрепятства предприемане на мерките, разписани в Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране и учредяване на СОЗ и по реда на Наредбата № 2 от 13 септември за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

2.  При мониторинга на РЗИ-Добрич се наблюдава намаление на относителния дял нестандартни проби при крана на потребителя - с около 8,5%, спрямо този през 2019 г. и с около 10% спрямо 2018 г. При мониторинга на „ВиК Добрич” АД се наблюдава обратна тенденция (за периода 2018 г. – 2020 г. процентът нестандартни проби се е увеличил с близо 14.5%).

3. Относителният дял нестандартни проби при крана на потребителя за ведомствените водоизточници при мониторинга на РЗИ-Добрич бележи спад от около 3% спрямо 2019 г. Спрямо 2018 г. – за РЗИ-Добрич се отчита увеличение на относителния дял нестандартни проби с общо 4,8%, а за водоснабдителните организации – траен спад с 13,9% спрямо 2018 г.

4. Относителният дял нестандартни проби при крана на потребителя в региона, установени при извършения през 2020 г. цялостен мониторинг отчита повишение с 4,45 % в сравнение с 2019 г. и 2018 г.

5. Между влошените качества на питейната вода и регистрираните стомашно-чревни инфекции не е доказана причинно-следствена връзка. Прави впечатление значителното подобрение качеството на водата по микробиологични показатели, като относителният дял нестандартни проби  по тази група показатели и през 2020 г. се задържа под 5% - ниво, препоръчвано от СЗО.

Изготвил :

Главен инспектор - еколог в отдел ДЗК, дирекция ОЗ при РЗИ-Добрич

Надежда Павлова