ДОКЛАД С АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА  ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ  ЦЕЛИ

В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2019 г.

Добричка област е разположена в североизточния край на България и граничи на изток с Черно море (около 110 km дължина на крайбрежието), на юг с Варненска област, на север с територията на Румъния, на запад със Силистренска област, а югозападно с Шуменска област. По териториално - административен принцип са оформени осем общини. Водните ресурси на територията включват главно подземни води.

При водоснабдяването на населените места от област Добрич се използват води от сарматския и валанжинския подпочвен хоризонт. Съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели (Обн. ДВ  бр. 30/2001 г.), същите се подлагат  на  задължително обеззаразяване.

Водовземането се осъществява чрез водоизточници - шахтови, тръбни кладенци и каптирани извори. Водата се изпомпва с потопяеми помпи, спуснати в шахтови, тръбни кладенци. Обеззаразяването на водата се извършва или при самия водоизточник, или в помпени станции към водоеми.

Оценка на качеството на питейно-битовите води се извършва основно при крана на потребителя, т. е. от водопроводната мрежа на населените места.

На територията на област Добрич има 20 водоснабдителни организации. Само в едно населено място (с. Травник) в община Каварна няма централно водоснабдяване. През 2019 г. в населеното място няма живущи.

С най-голям обхват на водоснабдяване е „ВиК Добрич” АД, която осигурява питейна вода за 99 % от населените места в областта. В тази връзка следва да бъде уточнено, че Ведомствен водоизточник „ДЗИ“, с. Петлешково осигурява вода за питейно-битови нужди и на населението на с. Петлешково, община Г. Тошево. Останалите водоснабдителни организации доставят питейна вода за конкретни обекти - производства на храни, за промишлени и селскостопански обекти и обекти с обществено предназначение.

Във връзка с контрола върху качеството на водата при крана на потребителя (КП) в началото на 2019 г. са съгласувани, а впоследствие е проконтролирано изпълнението на общо 21 мониторингови програми на водоснабдителни организации, осигуряващи вода за питейно-битови цели на територията на област Добрич, при спазване изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначени за питейно-битови цели. За сравнение през 2018 г. са реализирани 17 мониторингови програми, а през 2017 г. - 18 мониторингови програми.

По повод спазване изискванията на чл. 9 на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, е издадено предписание до „ВиК Добрич“ АД за представяне за съгласуване в РЗИ-Добрич на програма за мониторинг.  „ВиК Добрич“ АД не е изпълнило задълженията си по чл. 9, ал. 1 от Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, а именно представяне в указания срок в РЗИ-Добрич за съгласуване на програма за мониторинг на качеството на питейната вода през 2019 г., отговаряща на изискванията на чл. 9 от Наредбата. Предписанието не е изпълнено в  определения срок, по повод на което е съставен и връчен на юридическото лице акт за установеното административно нарушение по чл. 44 от Закона за здравето. Впоследствие през месец ноември 2019 г. от страна на водоснабдителното дружество е изготвена програма, която е съгласувана от РЗИ-Добрич.

Във връзка с контрола върху качеството на водата при крана на потребителя (КП) всички планирани от РЗИ-Добрич лъчови пробонабирания по зони на водоснабдяване, са осъществени. Планът за контролен мониторинг на качеството на питейната вода е разработен в съответствие с новите изисквания на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначени за питейно-битови цели. Обхванати са всички зони на водоснабдяване в областта - общо 69  (44 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 25 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека). След приспадане количеството водни загуби по водопреносната система и изчисляване реалните обеми в зоните на водоснабдяване, получени от Q4-Q7 по смисъла на Наредба № 1 от 05.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, са определени:

- 9 големи зони на водоснабдяване, от които 2 зони – 08.Тервел и 08.зона Пастир са с актуален обем под 1000  м3 в денонощие, но с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 2 зони – 08.Зона Оброчище 2 и 08.зона Гурково са с актуален обем над 1000  м3 в денонощие, но с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

- 60 зони  на водоснабдяване  с актуален обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

За сравнение, през 2018 г. обхванатите зони на водоснабдяване по съвместната мониторингова програма с „ВиК Добрич“ АД са 70 - 61 зони  на водоснабдяване  с актуален обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 9 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека. През 2017 г. обхванатите зони на водоснабдяване по тази мониторингова програма са 69 - 60 зони  на водоснабдяване с актуален обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека и 9 зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека.

Общо изследвани от РЗИ и водоснабдителните организации през 2019 г. са 887 проби питейна вода за проследяване качеството на водата, доставяна за населението в област Добрич. От тях неотговарящи на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са 112 проби (12.63%). Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 14, по физикохимични показатели са 72 проби, 3 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели, 22 проби са нестандартни по радиологичен показател обща алфа активност и 1 проба – едновременно по микробиологични и радиологичен показател обща алфа активност.

За сравнение, през 2018 г. са изследвани 879 проби питейна вода за проследяване качеството на водата, доставяна на населението в област Добрич. От тях неотговарящи на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са 111 проби (12.63%). Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 40, по физикохимични показатели са 43 проби, 15 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели и 13 проби са нестандартни по радиологичен показател обща алфа активност.

През 2017 г. общо изследвани от РЗИ и водоснабдителните организации са 953 проби питейна вода, доставяна на населението в област Добрич. От тях неотговарящи на изискванията на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели са 136 проби (14.3%). Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 53, по физикохимични показатели са 68 проби, 14 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели и 1 проба е нестандартна по радиологичен показател обща алфа активност (Фиг. 1).

Фиг. 1

Мониторинг на качеството на питейната вода, подавана от водопроводната мрежа в населените места на област Добрич,  извършен от РЗИ-Добрич:

Броят пунктове при крана на потребителя, съгласно плана за контролен мониторинг през 2019 г. на РЗИ-Добрич са 221, като от тях са взети общо 250 проби, от които: 213 са анализирани по показателите на група А и 37 - анализирани по показателите на група Б.

За сравнение, през 2018 г. броят пунктове при крана на потребителя, съгласно мониторинговата програма за пробонабиране на РЗИ-Добрич са 216, като от тях  са взети общо 237 проби, от които: 205 са анализирани по показателите на група А и 32 - по показателите на група Б. През 2017 г. броят пунктове при крана на потребителя, съгласно мониторинговата програма за пробонабиране на РЗИ-Добрич са 298, като от тях  са взети общо 307 проби, от които: 261 са анализирани по показателите за постоянния мониторинг и 46 - по показателите за периодичния мониторинг.

Общият брой несъответстващи на здравните норми проби, установени от РЗИ в хода на мониторинга при крана на потребителя е 50 (20 %). От тях 7 са нестандартни по микробиологични показатели, 17 проби по физикохимични показатели, 3 проби са едновременно нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели, 22 проби по радиологичен  показател обща алфа-активност и 1 проба е едновременно нестандартна по микробиологични и радиологични показатели (Фиг. 2).

За сравнение, през 2018 г. общият брой несъответстващи на здравните норми проби, установени от РЗИ в хода на мониторинга при крана на потребителя е 51 (21.52 %). Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 23, по физикохимични показатели са 11 проби, 13 проби по радиологични показатели и 4 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели. През 2017 г. общият брой несъответстващи на здравните норми проби, установени в хода на мониторинга при крана на консуматора е 54 (17.59 %). Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 27, по физикохимични показатели са 20 проби и 7 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели.

Фиг. 2

Относителният дял на изследваните от РЗИ-Добрич проби, дали отклонение от здравните норми по микробиологични показатели е 4.4 % (11.4 % през 2018 г. и 11.08 % през 2017 г.), при препоръчвани от СЗО 5 %. Нестандартните проби са отчетливо по-малко в сравнение с 2018 г. и 2017 г. Налице е подобрение по тези показатели, което явно кореспондира и с усвояване на средствата, насочени в това направление, включително и по реализиране на Водния цикъл в гр. Добрич.

Нестандартните проби по физикохимични показатели през 2019 г. – 20 проби (8 %),  при 5,93 % през 2018 г. От тях: 18 - по показател “нитрати”, 1 проба едновременно нестандартна по показатели „цвят” и „мътност” и 1 проба по „мътност“.

За сравнение, през 2018 г. нестандартни по физикохимични показатели са общо 15 проби От тях: 13 - по показател “нитрати” и 2 проби са едновременно нестандартни по показатели „цвят” и „мътност”. През 2017 г. нестандартни по физикохимични показатели са общо 27 проби (седем от тях комбинирани с отклонения по микробиологични показатели) – 8.79 %. От тях 19 - по показател “нитрати”,  4 - по показател „остатъчен активен хлор”, 2 - по показател „желязо”, 1 проба е едновременно нестандартна по показатели „амониев йон“, „цвят” и „мътност” и 1 с „амониев йон“.

Във връзка с получени указания от МЗ с Изх. №16-08-37/11.10.2019 г., през 2019 г. са  анализирани по показатели обща алфа-активност и обща бета-активност 23 проби вода, в НЦРРЗ, гр. София. Пробите са взети от пунктове при крана на потребителя.  Получените резултатите от изследваните  проби показват завишени стойности на обща алфа-активност над контролното ниво, поради което не е изчислена индикативна доза. В тази връзка е потърсено експертно становище от НЦРРЗ, гр. София.

Разпределение на несъответстващите проби по зони на водоснабдяване: 2 са нестандартните проби (по физикохимичен показател нитрати) в зона на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 48 - нестандартните проби (7 по микробиологични показатели, 15 по физикохимични показатели, 3 проби едновременно нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели, 22 проби по радиологичен  показател обща алфа-активност и 1 проба е едновременно нестандартна по микробиологични и радиологичен показател обща алфа-активност) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

За сравнение през 2018 г.: 12 са нестандартните проби (2 по микробиологични показатели, 1 по физикохимични показатели и 9 проби по радиологичен показател обща-алфа активност) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 40 - нестандартните проби (22 по микробиологични показатели, 10 по физикохимични показатели, 4 проби едновременно нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели и 4 проби по радиологичен показател обща-алфа активност) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

През 2017 г. 8 са нестандартните проби (3 по микробиологични показатели, 3 по физикохимични показатели и 2 проби едновременно нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 46 - нестандартните проби (24 по микробиологични показатели, 17 по физикохимични показатели и 5 проби едновременно нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

Зони на водоснабдяване, в които при извършен от РЗИ-Добрич мониторинг през 2019 г. са отчетени отклонения (за големите зони) и най-чести отклонения (за малките зони) от здравните изисквания за качеството на подаваната в тях вода:

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека - зона Каварна, в която са отчетени 2 проби нестандартни по показател нитрати;

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека: зона Горун - с 5 проби, нестандартни по показател нитрати; зони Безмер, Калина и Септемврийци – с 2 проби нестандартни по показател нитрати; зони Кладенци и Коларци - с по 2 проби нестандартни по микробиологични показатели; зона Могилище – с 2 нестандартни проби (1 проба с нитрати и 1 проба с Колиформи, Ешерихия коли и нитрати).

За сравнение през 2018 г.това са следните зони:

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека - зона Албена и зона Оброчище 2, в които е отчетена по 1 проба, нестандартна по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли); зона Каварна - 1 проба нестандартна по показател нитрати и зони  Добрич, Добрич-Запад, Шабла 1, Каварна, Балчик, Албена, Гурково, Оброчище 2 и Тервел - в които е отчетена по 1 проба, нестандартна по показател обща алфа-активност;

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека: зона Горун - с 3 проби, нестандартни по показател нитрати; зона Стефаново – с 2 проби нестандартни по показатели цвят и мътност; зона Дулапкулак - с 3 проби, зони Жегларци и Смин - с по 2 проби нестандартни по микробиологични показатели; зони Безмер и Било – с по 2 нестандартни проби (по 1 проба с нитрати и по 1 проба с Колиформи, Ешерихия коли и нитрати).

През 2017 г. - следните зони:

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека - зона Каварна, в която са отчетени 2 проби, нестандартни по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли) и 2 проби  нестандартни едновременно по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли) и нитрати;

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека: зона Горун - с 5 проби, зона Калина - с 3 проби, зоните Септемврийци и Могилище - с по 2 проби, нестандартни по показател нитрати; зоните Шабла 1, Долина, Полковник Савово, Абрит, Бежаново и Кладенци - с по 2 проби, нестандартни по микробиологични показатели; зони Крупен и Било - с по 2 нестандартни проби (по 1 проба с нитрати и по 1 проба с Колиформи, Ешерихия коли и нитрати); зона Оброчище - с 3 нестандартни проби (1 проба с нитрати, 1 проба с Колиформи и  Ешерихия коли и 1 проба с Колиформи, Ешерихия коли и желязо); зона Селце - с 2 нестандартни проби (1 проба с Колиформи и  Ешерихия коли и 1 проба с Колиформи, Ешерихия коли и амониев йон).

Мониторинг на качеството на питейната вода, подавана от водопроводната мрежа в населените места на област Добрич, извършен от „ВиК Добрич” АД.

Броят пунктове при  крана на потребителя през 2019 г. на В и К дружеството са 458, като от тях  са взети общо 525 проби, от които: 442 са анализирани по показателите на група А и 83 - анализирани по показателите на група Б.

За сравнение през 2018 г. броят пунктове при  крана на потребителя на В и К дружеството са 458, като от тях са взети общо 546 проби, от които: 469 са анализирани по показателите на група А и 77 - анализирани по показателите на група Б.

През 2017 г. броят пунктове при  крана на потребителя, съгласно мониторинговата програма за пробонабиране на В и К дружеството са 455, като от тях  са взети общо 521 проби, от които: 447 са анализирани по показателите за постоянния мониторинг и 74 - анализирани по показателите за периодичния мониторинг.

Общият брой нестандартни проби по мониторинговата програма при крана на потребителя през 2019 г. за „ВиК Добрич” АД е 49 (9,3 %), при 45 (8.24 %) през 2018 г.  и 67 (12.86 %) през 2017 г.

Несъответстващите по микробиологични показатели проби са 2 и по физикохимични показатели са 47 проби (Фиг. 3). Отчетено е намаление на броя на нестандартните проби по микробиологични показатели, и увеличение на броя на нестандартните по физико-химични показатели.

За сравнение несъответстващите по микробиологични показатели проби през 2018 г. са 14, по физикохимични показатели са 24 проби и 7 проби - едновременно  нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели.

През 2017 г. несъответстващите по микробиологични показатели проби са 19, по физикохимични показатели са 43 проби и 5 проби - едновременно по микробиологични и физикохимични показатели.

Фиг. 3

Относителният дял на изследваните от „ВиК Добрич” АД проби през 2019 г., дали отклонение от здравните норми по микробиологични показатели е 0,38 % - най-нисък от досега проследяваните (3,84 % през 2018 г. и 4.61 % през 2017 г. ). През последните три години показателят се поддържа под препоръчваните от СЗО 5 %.

Нестандартни по физикохимични показатели са 47 проби – 8,9 % (при 5,68 % през 2018 г. и  9.21% през 2017 г.). От тях: 29 - по показател “нитрати”,  7 - по показател “остатъчен свободен хлор”, 4 – по показател „фосфати“, 3 - по показател „желязо“, 1 – по показател „мътност“, 1 – по показател „бор“, 1 – по показател „хром“ и 1 проба - по показатели “желязо” и “бор“. Отчита се тенденция за увеличаване на нестандартни проби по показател „нитрати“ през последните години.

За сравнение през 2018 г. нестандартни по физикохимични показатели са 31 проби – 5.68 %. От тях: 21 - по показател “нитрати”,  6 - по показател “мътност”, 2 - по показател „желязо“ и 2 проби - по показатели “мътност” и “нитрати“.

През 2017 г. нестандартни по физикохимични показатели са 48 проби – 9.21 %. От тях: 37 - по показател “нитрати”,  6 - по показател “остатъчен активен хлор”, 3 - по показател “мътност”, 1 проба едновременно нестандартна по показатели „желязо“ и „нитрити“ и 1 проба - по показатели “мътност” и “нитрити“.

Разпределение на несъответстващите проби по зони на водоснабдяване: 9 са нестандартните проби по физикохимични показатели в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 40 нестандартни проби  (2 по микробиологични и 38 по физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека

За сравнение през 2018 г. 8 са нестандартните проби (4 по микробиологични показатели, 3 по физикохимични показатели и 1 проба едновременно по микробиологични и физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 37 нестандартни проби  (10 по микробиологични показатели, 21 по физикохимични показатели и 6 едновременно нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

През 2017 г. - 8 са нестандартните проби (1 по микробиологични показатели и 7 по физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека и 59 нестандартни проби (18 по микробиологични показатели, 36 по физикохимични показатели и 5 едновременно нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели) в зоните на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека.

Зони на водоснабдяване, в които при извършен от „ВиК Добрич” АД мониторинг през 2019 г. са отклонения (за големите зони) и най-чести отклонения (за малките зони) от здравните изисквания в качеството на подаваната в тях вода:

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека: зона Добрич – с 3 нестандартни проби по показател нитрати, зона Гурково с    3 проби – по показател остатъчен свободен хлор, зона Оброчище 2 – 1 проба с мътност, зона Тервел – 1 проба с остатъчен свободен хлор и зона Добрич-запад – с 1 проба нестандартна по показател нитрати;

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека: зона Горун с 8 нестандартни проби по показател нитрати; зони Безмер и Калина с по 4 нестандартни проби по показател нитрати; зона Било – с 3 нестандартни проби (2 – по показател нитрати и 1 проба с Ентерококи); зоните Могилище и Стефаново с по 2 нестандартни проби (зона Могилище - 2 нестандартни проби по показател нитрати и зона Стефаново – 1 проба нестандартна по показател фосфати и 1 проба с остатъчен свободен хлор).

За сравнение, през 2018 г. това са следните зони:

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека: зона Каварна – с 3 нестандартни проби: 2 проби –  по показател нитрати и 1 проба – по показател мътност и зона Добрич, в която са отчетени 5 проби с нестандартни резултати: 4 по микробиологични показатели и 1 проба – едновременно по микробиологични и физикохимични показатели;

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека: зона Горун с 5 нестандартни проби (3 проби – по показател нитрати и 2 проби едновременно по показатели Колиформи, Ешерихия коли и нитрати);  зоните Стефаново, Калина и Селце с по 4 нестандартни проби (зона Стефаново - 4 нестандартни проби по микробиологични показатели Колиформи и Ешерихия коли; зона Калина - 3 проби с нитрати и 1 проба с мътност и нитрати; зона Селце– 3 проби с Колиформи и Ешерихия коли и 1 проба с желязо); зона Било – с 3 нестандартни проби, от които 2 – с нитрати и 1 проба с Колиформи, Ешерихия коли, мътност и нитрати; зона Крупен – 3 проби с нитрати; зони Могилище и Септемврийци с по 2 нестандартни проби (зона Могилище - 1 проба по показатели Колиформи, Ешерихия коли и нитрати и 1 проба с нитрати; зона Септемврийци - 1 проба по показатели Колиформи и нитрати и 1 проба с нитрати).

През 2017 г. това са следните зони:

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека: зона Каварна – с 5 проби, нестандартни по показател нитрати; зона Добрич, в която са отчетени 2 проби с нестандартни резултати по физикохимични показатели (1 – мътност и нитрити и 1 проба - мътност) и  зона Албена– с 1 проба, нестандартна по микробиологични показатели Колиформи и Ешерихия коли;

- зони на водоснабдяване с обем разпределяна вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живущо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека: зона Горун с 9 проби; зона Калина с 6 проби и зони Септемврийци и Крупен с по 3 проби нестандартни по показател нитрати; зоните Могилище, Било, Безмер и Кранево с по 3 нестандартни проби (зона Могилище - 2 проби с нитрати и 1 проба с Колиформи и нитрати; зона Било - 2 проби с нитрати и 1 проба с Колиформи, Ешерихия коли и нитрати; зона Безмер – 2 проби с Колиформи и Ешерихия коли и 1 проба с нитрати; зона Кранево - 1 проба с Колиформи и Ешерихия коли, 1 проба с Колиформи, мътност и желязо и 1 проба нестандартна по показател мътност).

За разлика от предходните години, през 2019 г. в общо 69 зони и през 2018 г. в общо 66 зони на водоснабдяване в област Добрич, от страна на „ВиК Добрич“ АД не е извършен в пълен обем необходимият мониторинг по всички показатели и с необходимата минимална честота на пробовземане, съгласно изискванията на чл. 7 от Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. През 2019 г. не са пробонабрани и анализирани общо 78 броя проби (75 броя през 2018 г.) по следните показатели: антимон, бензен, бенз(а)пирен, бромати, 1,2-дихлоретан, живак, полициклични ароматни въглеводороди, селен, тетрахлоретен и трихлоретен, трихалометани, тритий, естествен уран, обща индикативна доза, обща бета активност, обща алфа активност, радон и пестициди. По този повод са предприети необходимите административно - наказателни мерки спрямо водоснабдителната организация.

Предстои въвеждане на данните за извършения през 2019 г. мониторинг  от РЗИ-Добрич в информационна система за питейните води (софтуерен продукт, разработен от МЗ по проекта на програма МАТРА).

Следващите фигури представят относителния дял на получените нестандартни проби в РЗИ и ВиК дружеството по години и по вид показатели, дали отклонения от здравните норми – микробиологични (Фиг. 4) и физикохимични (Фиг.5).

Фиг. 4

Фиг. 5

Мониторинг на качеството на питейната вода, подавана от ведомствени водоизточници (ВВ), извършен от РЗИ-Добрич.

През 2019 г. са изпълнени мониторинговите програми, структурирани по зони на водоснабдяване за всички контролирани ведомствени водоизточници на територията на област Добрич – общо 20. При извършеното пробонабиране са взети общо 47 проби: анализирани по показателите за мониторинг от група А са 43 проби, а от група Б - 4. Резултатите от лабораторния контрол показват, че 6 от пробите (12,77%) не отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. Две от пробите не съответстват по микробиологични и 4 – по физико-химични показатели (2 от пробите, пробонабрани от ВВ в гр. Каварна са нестандартни по показател нитрати - водата от същия се използва само за битови нужди).

В изпълнение на Указание за планиране на дейността на РЗИ през 2019 г, в РЗИ-Варна е изследвана вода от 4 ведомствени водоизточника в рамките на мониторинг от група Б за съдържание на антимон, селен, живак, кадмий, олово и никел; за съдържание на пестициди (диметоат, хлорпирифос, диазинон, ДДТ, алдрин, атразин, диелдрин, ендрин, линдан, алахлор, хептахлор, ендосулфан, линурон) и за бромати, бензен, бенз/а/пирен, 1,2–дихлоретан, полициклични ароматни въглеводороди, трихалометани, тетрахлоретен и трихлоретен и естествен уран. По изследваните показатели водата отговаря на Наредба № 9/2001 г.

За сравнение през 2018 г. са взети общо 40 проби: анализирани по показателите за мониторинг от група А са 35 проби, а от група Б - 5. Резултатите от лабораторния контрол показват, че само 2 от пробите (5%), изследвани по показателите от група А не отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. В изпълнение на Указание за планиране на дейността на РЗИ през 2018 г, в РЗИ-Варна е изследвана вода от 5 ведомствени водоизточника в рамките на мониторинг от група Б за съдържание на антимон, селен, живак, кадмий, олово и никел;  за съдържание на пестициди (диметоат, хлорпирифос, диазинон, ДДТ, алдрин, атразин, диелдрин, ендрин, линдан, алахлор, хептахлор, ендосулфан, линурон) и  за бромати, бензен, бенз/а/пирен, 1,2–дихлоретан, полициклични ароматни въглеводороди, трихалометани, тетрахлоретен и трихлоретен и естествен уран. По изследваните показатели водата отговаря на Наредба № 9/2001 г.

През 2017 г. са взети общо 41 проби: анализирани по постоянен мониторинг са 39 проби, а по периодичен - 2. Резултатите от лабораторния контрол показват, че само 4 от пробите (9,76%), изследвани по показателите на постоянния мониторинг не  отговарят (по физикохимични показатели) на изискванията на Наредба № 9/2001 г. В изпълнение на Указание за планиране на дейността на РЗИ през 2017 г, в РЗИ-Варна е изследвана вода от 2 ведомствени водоизточника в рамките на периодичния мониторинг за съдържание на антимон, селен, живак, кадмий, олово и никел;  за съдържание на пестициди (диметоат, хлорпирифос, диазинон, ДДТ, алдрин, атразин, диелдрин, ендрин, линдан, алахлор, хептахлор, ендосулфан, линурон) и  за бромати, бензен, бенз/а/пирен, 1,2–дихлоретан, полициклични ароматни въглеводороди, трихалометани, тетрахлоретен и трихлоретен и естествен уран. По изследваните показатели водата отговаря на Наредба № 9/2001 г.

Фиг. 6

Мониторинг на качеството на питейната вода, подавана от ведомствени водоизточници, извършен от водоснабдителните организации.

При извършеното от водоснабдителните организации пробонабиране през 2019 г. са взети общо 65 проби вода: анализирани по показателите за мониторинг от група А са 46 проби, а по група Б – 19. Резултатите от лабораторния контрол показват, че 7 от пробите (10,77%) не отговарят на изискванията на Наредба № 9. От тях 4 проби не отговарят по физико-химични показатели (нитрати и остатъчен свободен хлор) и 3 проби - по микробиологични показатели (Колиформи и Микробно число).

От водоснабдителните организации са предприети мерки за привеждане качеството на водата в съответствие със здравните изисквания, включително и за оптимизиране дезинфекцията на водата. Взети и анализирани са контролни проби вода, като в РЗИ-Добрич са представени протоколи от лабораторни анализи на водата, с резултати отговарящи на здравните норми по показателите, дали отклонения от изискванията на Наредба №9.

По радиологични показатели са изследвани 19 проби вода: обща алфа и обща бета активност, обща индикативна доза, радон-222 и тритий. Получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г.

За сравнение през 2018 г. са взети общо 56 проби вода: анализирани по показателите за мониторинг от група А са 40 проби, а по група Б - 16. Резултатите от лабораторния контрол показват, че 13 от пробите (23%) не отговарят на изискванията на Наредба № 9. От тях 7 проби не отговарят по физико-химични показатели (активна реакция, желязо, цвят, мътност, мирис и остатъчен свободен хлор), 2 проби – по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли) и 4 проби - по физикохимични и микробиологични показатели (Колиформи, Ешерихия коли,  нитрати, фосфати, мирис и мътност).

От водоснабдителните организации са предприети мерки за привеждане качеството на водата в съответствие със здравните изисквания, включително и за оптимизиране дезинфекцията на водата. Взети и анализирани са контролни проби вода, като в РЗИ-Добрич са представени протоколи от лабораторни анализи на водата, с резултати отговарящи на здравните норми по показателите, дали отклонения от изискванията на Наредба №9.

По радиологични показатели са изследвани 16 проби вода: обща алфа и обща бета активност, обща индикативна доза, радон-222 и тритий. Получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г.

През 2017 г. са взети общо 59 проби вода: анализирани по постоянен мониторинг са 48 проби, а по периодичен - 11. Резултатите от лабораторния контрол показват, че 10 от пробите (17%) не отговарят на изискванията на Наредба № 9. От тях 7 проби не отговарят по физико-химични показатели (нитрати, желязо и остатъчен свободен хлор), 1 проба – по микробиологични показатели (Колиформи и Ешерихия коли) и 2 проби - по физикохимични и микробиологични показатели (Колиформи, Ешерихия коли и нитрати). По радиологични показатели са изследвани 6 проби вода: обща алфа и обща бета активност, обща индикативна доза, радон-222 и тритий. Получените резултати за 1 от пробите показват превишение на контролното ниво за обща алфа активност. През 2017 г. са извършени повторни анализи на 4 проби вода по показатели обща алфа, обща бета активност и естествен уран, във връзка с установени резултати, надвишаващи контролното ниво по показател обща алфа активност (за 3 проби през 2016 г. –„Агропласмент-92-В“ АД, гр. Добрич, „Екопроект-С“ ЕООД, с. Рогачево и „Тедива“ ООД, гр. Добрич и 1 проба през 2017 г. – „Свети Георги Ризорт енд Спа“ АД, с. Топола), като резултатите отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г.

Фиг. 7

Планираният мониторинг от страна на ведомствените водоснабдителни организации през 2019  г.  като цяло е изпълнен.

Фиг. 8

Фиг. 9

Предстои въвеждане на данните за извършения през 2019 г. мониторинг  както от РЗИ-Добрич, така и от водоснабдителните организации, експлоатиращи ведомствени водоизточници в информационна система за питейните води (софтуерен продукт, разработен от МЗ по проекта на програма МАТРА).

Извършени контролни проверки от РЗИ – общо 37 бр., от тях 8  - във връзка с постъпили жалби и сигнали и 29 проверки по изпълнение на предписани мероприятия, като във връзка с установени нарушения на чл. 44 от Закона за здравето са предприети необходимите административно-наказателни мерки спрямо отговорните лица.

Насочен контрол върху качеството на питейната вода, проведен от РЗИ-Добрич във връзка с постъпили сигнали/жалби.

По повод подадени 8 сигнала за влошено качество на питейната вода  в 7 населени места от област Добрич са изследвани общо 67 проби вода по физико-химични и микробиологични показатели. От тях 13 проби са нестандартни: 2 по микробиологични и 11 - по физико-химични показатели.

Във връзка с:

- информация в медиите за нерегламентирано включване на повърхностни води от река Батовска в зона на водоснабдяване Стефаново, през първо тримесечие са пробонабрани общо 36 проби вода от пунктове при крана на потребителя от всички населени места в зоната на водоснабдяване, вкл. и от помпена станция Батово 2. Пробите са анализирани по физико-химични и микробиологични показатели, съгласно изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, като получените резултати отговарят на нормативните изисквания. РЗИ-Добрич е издала два информационни бюлетина с оглед своевременно информиране на населението за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели от зоната. Дадени са препоръки при евентуално съмнение относно качеството на водата при крана на потребителя, да бъде използвана бутилирана вода от търговската мрежа, а водата, съхранявана в резервни съдове, да бъде преварявана;

- подаден на 25.04.2019 г. в РЗИ-Добрич сигнал за замърсена вода за питейно-битови цели в кв. Пастир, гр. Генерал Тошево (изтичане на силно пенеща се, със силен мирис на продукти за растителна защита вода от крана на потребителите в няколко къщи на квартала), своевременно е извършен насочен контрол на място от служители на РЗИ-Добрич. Установено е, че сигналът е основателен, от крана на потребителите изтича вода с органолептични показатели (цвят, вкус и мирис), неотговарящи на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Предвид установените отклонения по органолептични показатели в качеството на водата, неизясненото съдържание на продукти за растителна защита (пестициди) и поради невъзможност за бързо отстраняване на несъответствията и възстановяваване качеството на водата, представляваща потенциална опасност за здравето на населението на кв. Пастир, са предприети незабавни мерки спрямо водоснабдителното дружество - издадено е предписание за  спиране подаването и използването на вода за питейно-битови цели в кв. Пастир, което е потвърдено със Заповед на Директора на РЗИ-Добрич до „ВиК Добрич” АД.  Разпоредено е незабавно уведомяване на  потребителите, „ВиК Добрич” АД да предприеме приоритетно и в най-кратки срокове действия за отстраняване на несъответствията и възстановяване качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в квартала. Пробите вода, взети от  „ВиК Добрич” АД и РЗИ-Добрич, са изследвани по органолептични, физико-химични и микробиологични показатели, вкл. и за съдържание на продукти за растителна защита. Получените резултати от извършените анализи потвърждават отклоненията по показателите цвят, мътност и желязо, както и наличието на активни вещества в изследваните  проби  питейна вода, взети от кв. Пастир. Предвид възникналата кризисна ситуация вследствие замърсяване на водопроводната мрежа в квартала с препарати за растителна защита и издадената Заповед от директора на РЗИ-Добрич за временно спиране водоподаването и ползването на водата за питейно-битови цели от жителите на квартала. През м. май от представители на „ВиК Добрич“ АД са взети 6 бр. контролни проби вода от пунктове при крана на потребителите в кв. Пастир, гр. Ген. Тошево, за анализ по органолептични, физико-химични и микробиологични показатели, вкл. и за съдържание на продукти за растителна защита, в присъствие на представители на РЗИ-Добрич. От „ВиК Добрич“ АД са представени протоколи за изследване на водата по микробиологични и физико-химични показатели (вкл. и пестициди, с изключение на активните съставки от препаратите за растителна защита), с резултати отговарящи на изискванията на Наредба № 9/2001 г. Със Заповед на Директора на РЗИ-Добрич е възстановено подаването на вода във водопроводната мрежа на кв. Пастир и използването й само за битови - хигиенни цели, считано от 16.05.2019 г. Забраната по отношение използването на водата за питейни цели и за готвене е останала  в сила. Във връзка с получени нестандартни резултати по показателите цвят, мътност и желязо, в 2 проби вода, пробонабрани от гр. Ген. Тошево (извън кв. Пастир) и издадено предписание до „ВиК Добрич“ АД, е извършено повторно пробонабиране от РЗИ, съвместно с представител на водоснабдителното дружество. Получените резултати не са показали отклонения от изискванията на Наредба №9/2001 г. След представяне от „ВиК Добрич“ АД на лабораторни данни – протоколи от проведено от Eurofins HOC Testing Bulgaria EOOD изпитване на 2 проби вода, пробонабрани от пунктове при крана на потребителя в кв. Пастир, гр. Ген. Тошево, с резултати, съответстващи на здравните изисквания, е издадена Заповед на Директора на РЗИ-Добрич за възстановяване използването на водата за питейни цели  и за готвене в кв. Пастир, гр. Ген. Тошево, считано от 12.06.2019 г.  РЗИ-Добрич е издала три информационни бюлетина с оглед своевременно информиране на населението и препоръките, които следва да се съблюдават.

- получен през м. септември сигнал за нерегламентиран водоизточник, захранващ Помпена станция Албена е извършена насочена проверка, при която е установено подаване към помпената станция на вода с неизяснени качества и от неизвестни водоизточници, постъпваща по изградено външно трасе от две полиетиленови тръби към черпателния водоем на Помпена станция Албена. Предприети са незабавни мерки за административна принуда – издадено е предписание за спиране водоподаването към Помпена станция Албена на вода с неизяснени качества, потвърдено със заповед на Директора на РЗИ-Добрич за спиране. Разпоредено е ВиК дружеството да представи подробна схема на водоснабдяването на КК “Албена“, включваща водоизточници, помпени станции, водоеми, водопроводи и други съоръжения, с обяснителна записка към нея. При проверката са взети 3 проби вода – 1 от помпената станция и 2 от пунктове при крана на потребителя в КК „Албена“ за анализ по показателите за мониторинг от група А и група Б. Получените резултати не са показали отклонения от нормативните изисквания, с изключение на една от пробите, взета от хотел в КК „Албена“, която е показвала несъответствие по показателите амониев йон, цвят и мътност. В тази връзка е предприето контролно пробонабиране на 6 проби вода - 1 от помпената станция и 5 от пунктове при крана на потребителя в КК „Албена“. Резултатите от проведения лабораторен анализ са отговаряли на изискванията на Наредба № 9/2001 г. Извършена е насочена проверка относно изпълнение на предписанието и заповедта за спиране водоподаването към Помпена станция Албена на вода с неизяснени качества, при която е установено, че същите са изпълнени – двете полиетиленови тръби са прекъснати и не подават вода към черпателния водоем. След предоставена от водоснабдителното дружество информация, че постъпващата вода по изграденото външно трасе (двете полиетиленови тръби) към черпателния водоем на Помпена станция Албена, е от Помпена станция Оброчище и получените резултати от лабораторния контрол на качеството на подаваната в КК „Албена“ вода, които отговарят на Наредба №9/2001 г., е издадена заповед за възстановяването водоподаването към Помпена станция Албена на вода за питейно-битови цели от Помпена станция Оброчище.

Сигналът е препратен до БДЧР-Варна и РИОСВ-Варна за предприемане на мерки по компетентност.

Във връзка с получено писмо от БДДР-Плевен с информация за установени отклонения от допустимото съдържание на атразин във води за питейно-битово водоснабдяване, подавани от 08.Зона Дуранкулак, през второ тримесечие е извършено пробонабиране на  1 проба вода от пункт при крана на потребителя в зона  Дуранкулак. Пробата е изпратена в РЗИ-Варна за анализ. Полученият резултат за съдържание на атразин в изследваната  проба вода отговаря на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели - атразин <0,01 µg/l (при норма 0,10 µg/l, съгласно  Протокол от изпитване на Лабораторен изпитвателен комплекс при РЗИ-Варна.

За сравнение, през 2018 г. са подадени 14 сигнала за влошено качество на питейната вода  в 7 населени места от област Добрич и са изследвани общо 37 проби вода по физико-химични и микробиологични показатели. За 12 от тях са получени отклонения от здравните норми по микробиологични и/или физико-химични показатели. Предприетите по този повод мерки са довели до възстановяване качеството на водата в съответните населени места.

През 2017 г. по повод подадените 7 сигнала за влошено качество на питейната вода са изследвани в РЗИ-Добрич общо 9 проби вода за питейно-битови цели от водопроводната мрежа на 5 населени места по показателите на постоянния мониторинг. Резултатите от анализите са показали съответствие със здравните норми, с изключение на 2 проби, които са нестандартни  по физико-химични показатели – 1 по показател мътност и 1 по показател нитрати в зона на водоснабдяване с трайни отклонения по този  показател.

През 2019 г., както и през 2018 г. и 2017 г., не е имало случаи на засегнати водоизточници и водоснабдителни съоръжения вследствие неблагоприятни метеорологични условия.

Предприетите мерки за подобряване на водоснабдяването и качеството на подаваната вода за питейно-битови цели са представени в следните основни направления:

- От РЗИ-Добрич:

- по повод неизпълнени задължения на „ВиК Добрич“ АД по чл. 9, ал. 1 от Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, а именно представяне в указания срок в РЗИ-Добрич за съгласуване на програма за мониторинг на качеството на питейната вода през 2019 г., отговаряща на изискванията на чл. 9 от Наредбата е издадено  предписание, което не е изпълнено в  определения срок, по повод на което е съставен и връчен на юридическото лице акт за установеното административно нарушение по чл. 44 от Закона за здравето. В края на 2019 г. е съгласувана подадената в РЗИ-Добрич мониторингова програма на водоснабдителното дружество Във връзка с неизпълнен от страна на ВиК дружеството в пълен обем мониторинг за предходната година, през 2019 г. са предприети административно-наказателни мерки спрямо юридическото лице - съставен е и връчен акт за установеното административно нарушение;

- по повод установени отклонения в качеството на подаваната във водопроводната мрежа вода през 2019 г. са издадени общо 16 предписания до „ВиК Добрич” АД: 14 -  за предприемане на необходимите мерки и привеждане качеството на водата в съответствие с изискванията на Наредба № 9/2001 г., 1 -  за спиране подаването и използването на вода за питейно-битови цели и 1 – за спиране водоподаването към помпена станция  на вода с неизяснени качества. Издадени са 2 заповеди до „ВиК Добрич” АД: 1 -  за спиране подаването и използването на вода за питейно-битови цели и 1 – за спиране водоподаването към помпена станция  на вода с неизяснени качества. Същите са проконтролирани и  изпълнени.

За четири от ведомствените водоизточници по повод установени отклонения в качеството на подаваната от тях вода са издадени 4 предписания до фирмите, експлоатиращи обектите за предприемане на необходимите мерки за привеждане качеството на водата в съответствие със здравните изисквания и представяне на протоколи от изследване на проба вода с резултати, съответстващи на Наредба № 9/2001 г. Същите са изпълнени в указания срок.

- по повод постъпил сигнал относно нерегламентирано водоснабдяване за питейно-битови цели от водоизточник, находящ се на територията на с. Крапец, община Шабла е извършена насочена проверка от служители на РЗИ-Добрич, при която е установено, че в публичния регистър на обектите с обществено предназначение в РЗИ-Добрич не е вписан обект: сондажен кладенец, използван за питейно-битово водоснабдяване на къща за гости в населеното място. За същия не е подадено уведомление за регистрация като обект с обществено предназначение към датата на извършената проверка. Не са представени актуални лабораторни данни за качеството на водата, съответстващи на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, от което следва, че водата от цитирания водоизточник е с неизяснени качества. Във връзка с установените несъответствия са предприети мерки за административна принуда - издадено е предписание за спиране консумацията на вода, подавана от водоизточник - сондаж, находящ се в с. Крапец (в двора на къща за гости “Дона”) за питейно-битови цели, потвърдено със заповед на Директора на РЗИ-Добрич. Извършеният лабораторен контрол на проба вода, пробонабрана от сондажния кладенец е показала несъответствия с изискванията на Наредба №9/2001 г.  Съставен е акт на отговорното за нарушението лице.

- при извършен предварителен здравен контрол по процедурата за регистрация на обект за временно настаняване, е установено ползването за питейно-битови цели на водоизточник - сондаж, находящ се в с. Езерец, община Шабла (в двора на къща за гости „Къщата на ловците“), който не е регистриран в БДЧР-Варна и не е вписан в регистъра на обектите с обществено предназначение на РЗИ-Добрич. Не са представени лабораторни данни за качеството на водата от сондажа. Във връзка с неизяснените качества на използваната вода и установените несъответствия са предприети мерки за административна принуда - издадено е предписание за спиране консумацията на вода, подавана от сондажа за питейно-битови цели, потвърдено със заповед на Директора на РЗИ-Добрич.

- във връзка с необходимостта от извършване на ремонтни дейности по МТБ на обектите (ограждане, обозначаване и благоустрояване на СОЗ), са издадени общо 6 хигиенни предписания. В хода на контрола е установено неизпълнение на едно предписание от „ВиК Добрич“ АД, във връзка с което е съставен акт за административно нарушение на юридическото лице;

- във връзка със стартирала процедура по регистрация на ведомствен водоснабдителен обект е издадено предписание, което е изпълнено в указания срок. През 2019 г. са регистрирани общо два ведомствени водоизточника.

Предоставяна е необходимата информация за потребителите:

- кметовете на общини и населени места, при необходимост и ОДБХ-Добрич, своевременно са уведомявани в случаите на персистиращи отклонения в качеството на питейната вода, представляващи риск за здравето на потребителите, с оглед информиране на населението същата да не се използва за питейно-битови цели. Впоследствие допълнително са информирани след привеждането й в съответствие със здравните изисквания;

- текущо на две седмици чрез интернет страницата на РЗИ-Добрич е предоставяна на населението актуална информация за резултатите от извършените лабораторни анализи през периода, вкл. и случаите на установени отклонения  в качеството на водата, използвана за питейно-битови цели, предприетите мерки от страна на контролния орган и водоснабдителната организация.

- От водоснабдителните организации:

- мерки за балансиране на водоподаването, оптимизиране на дезинфекцията на водата, промиване на водопреносната мрежа;

- мерки за информиране на засегнатите потребители в случаите на установени отклонения  в качеството на водата, използвана за питейно-битови цели, когато тези отклонения могат да създадат риск за тяхното здраве.

- От общините с цел подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода:

-  община Добрич – приключен е Водният цикъл по проект "Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич" - рехабилитация на 80 км водопроводи в града, както и реконструкция на пречиствателна станция; провеждане на дейности по подмяна на 6.4 км канализационна мрежа, включително 3 главни колектора и 3 канализационни помпени станции;

- община Шабла – в програмата за опазване на околната среда на община Шабла 2015-2020 г. са заложени следните специфични стратегически цели: намаляване загубите на питейна вода чрез реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа; опазване на подземните води от замърсяване чрез изграждане на канализация и ПСОВ в по-големите населени места; предотвратяване замърсяването на подземните води с опасни вещества и намаляване съдържанието на биогенни елементи (нитрати, фосфати и др.). Подмяна на водопроводната мрежа и изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в гр. Шабла,  с. Крапец, с. Дуранкулак, с. Езерец и с. Тюленово са мерките, включени в плана за действие към програмата, за реализиране на стратегическите цели;

- община Тервел – подменени са 3501,23 м. от водопроводната мрежа на с. Зърнево, 828,5 м. - на с. Безмер и 1025 м. – на с. Нова Камена;

- община Каварна – дейности по: рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Българево; реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система с. Видно; реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод от напорен резервоар до с. Септемврийци; реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод от напорен резервоар до с. Белгун;

- община Ген. Тошево – рехабилитация на участък с дължина 7020 м от довеждащ водопровод от ПС Малина до водоем 300 м³ в гр. Ген. Тошево и прилежащите съоръжения към него и рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с. Люляково;

- община Балчик – подмяна на 1618,1 м. водопровод в с. Оброчище; проекти и планове за подмяна на 1343,3 м. водопровод в с. Оброчище и 326,4 м. водопровод в с. Кранево.

Изводи:

    - Основните фактори, влияещи неблагоприятно върху качеството на водата, използвана за питейно-битови цели в областта до голяма степен се запазват същите:

- амортизирани съоръжения и водопроводна мрежа  - предприеманите и планираните в перспектива мерки във връзка с проекти по рехабилитация и подновяване на водоснабдителните мрежи в областта ще допринесат за подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода. В тази връзка е необходимо приоритизиране на действията във водния сектор в област Добрич  с оглед намаляване до минимум риска за здравето и обезпечаване на населението с достатъчно количество питейна вода, отговаряща на здравните изисквания;

- масово използване в селското стопанство на торове и препарати за растителна защита при неглежиране на нормативните изисквания;

- неучредени пояси II-ри и III-ти на водоизточниците, което възпрепятства предприемане на мерките, разписани в Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране и учредяване на СОЗ и по реда на Наредбата № 2 от 13 септември за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

2.  При мониторинга на РЗИ-Добрич относителният дял нестандартни проби при крана на потребителя се е повишил с около 2,4%, спрямо този през 2017 г., като през 2018 г. и 2019 г. запазва нива от около 20%. При мониторинга на „ВиК Добрич” АД се наблюдава обратна тенденция (за периода 2017 г. – 2019 г. процентът нестандартни проби е намалял с близо 3,5%).

3. Относителният дял нестандартни проби при крана на потребителя за ведомствените водоизточници при мониторинга на РЗИ-Добрич бележи ръст от 7,8% спрямо 2018 г. Спрямо 2017 г. – за РЗИ-Добрич се отчита увеличение на относителния дял нестандартни проби с общо около 3%, а за водоснабдителните организации – спад с около 6%.

4. Относителният дял нестандартни проби при крана на потребителя в региона, установени при извършения през 2019 г. цялостен мониторинг, запазва нивото си спрямо този от предходната 2018 година и се отчита понижение с 1,67 % в сравнение с 2017 г.

5. Между влошените качества на питейната вода и регистрираните стомашно-чревни инфекции не е доказана причинно-следствена  връзка. Прави впечатление значителното подобрение качеството на водата по микробиологични показатели, като относителният дял нестандартни проби  по тази група показатели пада под 5% - ниво, препоръчвано от СЗО.

Изготвили:

Д-р Таня Панчева

Началник отдел ДЗК

Инж. Янка Балканска

Гл. инспектор отдел ДЗК