АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 – 15.01.2020 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 11 | 23 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 14 | 28 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 2 | 3 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Лясково - Колиформи 21 КОЕ/100 ml; (норма 0 КОЕ/100 ml); Ешерихия коли 16 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Черна - Колиформи 139 КОЕ/100 ml; (норма 0 КОЕ/100 ml); Ешерихия коли 139 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml). | с. Езерец – нитрати 63,6 мг/л (норма до 50 мг/л); КК „Албена“ – ост. Свободен хлор 2,08 мг/л (норма 0,4 мг/л); с. Рогачево– мътност неприемлива за потребителя. |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | - |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници (минерални) по микробиологични показатели, съгласно Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | - |  |
| 6.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | - |  |
| 7.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

8. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – общо 15 бр.

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 15

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – няма

9. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

10. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: във връзка с нестандартни проби вода е издадено предписание за предприемане на мерки от водоснабдителното дружество.

Във връзка с получените нестандартни проби в края на месец декември от страна на „ВиК Добрич“ АД са взети и анализирани 7 бр. контролни проби вода от с. Бранище, с. Одринци, с. Ведрина и с. Стожер по показатели остатъчен свободен хлор и желязо. Установените резултати за 6 бр. проби - от с. Бранище, с. Одринци, с. Ведрина и с. Стожер, отговарят на нормативните изисквания. За 1 проба вода от Стожер отново е установен нестандартен резултат по показател желязо – 200 µg/dm³ (при норма до 200 µg/dm³).

11. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.