АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.04.2021 – 15.04.2021 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | Няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 6 | 21 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 7 | 10 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | 6 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | с. Главанци - Колиформи 70 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Ешерихия коли 22 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Микробно число – неприемливо. с. Градница - Колиформи 97 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Ешерихия коли 71 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Микробно число – неприемливо. с. Нова Камена- Колиформи 16 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Ешерихия коли 10 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); с. Абрит - Колиформи 19 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) и мътност - неприемлива; с. Коритен - Колиформи 19 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml) и мътност - неприемлива; с. Северняк - нитрати 55,6 мг/л (норма до 50 мг/л). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 11 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | 2 |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | с. П. Кърджиево – желязо 240 µg/l (при норма 200 µg/l); с. Свобода – желязо 250 µg/l (при норма 200 µg/l). |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 1

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – няма

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – 1

- ОВХ тип А – няма

- ОВХ тип Е – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения при водоснабдяването: няма.

Във връзка с нестандартни проби вода от предходен период от страна на „ВиК Добрич“ АД са предприети мерки за подобряване качеството на водата и са извършени контролни изпитвания в 9 населени места, като са взети общо 9 бр. проби вода: 3 проби вода от гр. Добрич, с. Свобода и с. Пор. Кърджиево за изследване по показател желязо, 2 проби от с. Главанци и с. Градница – по показатели Колиформи, Ешерихия коли и Микробно число,  2 проби от с. Божурец и с. Селце – по показател мътност и 2 проби от с. Абрит и с. Коритен – по показатели Колиформи и мътност. Получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.