АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 01.05.2020 – 15.05.2020 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 15 | 19 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 10 | 17 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 3 | 5 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Безмер - нитрати 63,0 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Мали извор - нитрати 63,3 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Селце – Колиформи 86 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), мътност, цвят, мирис - неприемливи (норма приемливи за потребителя). | гр. Добрич – 3 проби с нитрати 50,3, 50,4 и 50,5 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Граничар – мътност неприемлива (норма приемлива за потребителя); с. Крапец – хром 100 µg/l (норма 50 µg/l). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | 6 | 6 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | с. Божурец – Ентерококи 21 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml). | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 3 |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | МОВ Каплан чешма, с. Божан - Колиформи 45 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Ешерихия коли 10 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml), Микробно число, мътност - неприемливи (норма приемливи за потребителя). |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – общо 4 бр.

От тях:

- Салмонелози – 1

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 3

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: във връзка с нестандартни проби вода е издадено предписание за предприемане на мерки от водоснабдителното дружество.

Във връзка с нестандартни проби вода от страна на „ВиК Добрич“ АД са предприети мерки за подобряване качеството на водата и са извършени контролни изпитвания в 4 населени места, като са взети 4 бр. проби:  с. Кардам и с. Йовково – по показател нитрати, с. Граничар – мътност и с. Крапец – хром. По изследваните показатели пробите отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Извършено е контролно пробонабиране, съвместно с представител на водоснабдителното дружество на проба вода от с. Полковник Свещарово, която е анализирана по показатели цвят и мътност. Установените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.