АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 15.06.2020 – 30.06.2020 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 21 | 14 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 22 | 18 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 2 | 9 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | гр. Добрич – 2 проби с Микробно число, цвят, мътност – неприемливи (норма приемливи за потребителя). | гр. Добрич – 5 проби с Колиформи 13 КОЕ/100 ml, 14 КОЕ/100 ml, 17 КОЕ/100 ml , 9 КОЕ/100 ml , 8 КОЕ/100 ml (норма 0 КОЕ/100 ml); гр. Добрич –Колиформи 8 КОЕ/100 ml, (норма 0 КОЕ/100 ml) и мътност – неприемлива (норма приемлива за потребителя); в.з. Фиш-фиш – мътност – неприемлива (норма приемлива за потребителя) и нитрати 50,1 мг/л (норма до 50 мг/л); КК „Албена“ – остатъчен хлор 0,51 (норма 0,3-0,4 мг/л); с. Кранево – мътност – неприемлива (норма приемлива за потребителя). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | 6 | 4 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | 1 |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | с. Къпиново – фосфати 0,65 мг/л (норма 0,5 мг/л). |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | 1 |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници и обществени местни водоизточници - Минерални | 7 |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – 18.

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 18

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – няма

8. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

9. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: във връзка с нестандартни проби вода е издадено предписание за предприемане на мерки от водоснабдителното дружество.

Във връзка с нестандартни проби вода, от страна на „ВиК Добрич“ АД са предприети мерки за подобряване качеството на водата и са извършени контролни изпитвания, като са взети 4 бр. проби от с. Крупен, с. Белгун, с. Септемврийци и с. Нейково, които са изследвани по показатели Колиформи и Ешерихия коли, като получените резултати отговарят на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Вследствие на неблагоприятни метеорологични условия и получени сигнали за мътна вода,  на 15.06.2020 г. РЗИ-Добрич е пробонабрала 4 проби вода  - 1 проба от помпена станция Приморци и 3 проби - от пунктове при крана на потребителите в зона Добрич, захранваща с вода по-голямата част от гр. Добрич, за анализ по физико-химични и микробиологични показатели.

Извършените анализи показват несъответствия по показателите Микробно число при 22ºС, цвят и мътност с изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели при 3-те проби вода, взети от пунктове при крана на потребителите в гр. Добрич и по микробиологичен показател Микробно число при 22ºС в пробата от ПС Приморци. Издадено е предписание до „ВиК Добрич“ АД за предприемане на мерки и отстраняване на констатираните несъответствия в качеството на водата, подавана в зона Добрич.

Във връзка с персистиращи неблагоприятни метеорологични условия и с оглед проследяване изпълнението на предписаните мерки за привеждане качеството на водата за питейно-битови цели в зона Добрич, на 22.06.2020 г. е предприето пробонабиране на 7 проби вода от пунктове при крана на потребителите в зона Добрич, зона Добрич-Запад и зона Стефаново, ПС Приморци и ПС при 5-ти км.

Получените резултати са показали отклонения от изискванията на Наредба № 9/2001 г. при 4 проби питейна вода, пробонабрани от пунктове при крана на потребителите в зона Добрич и зона Добрич-Запад по показателите: цвят и мътност - неприемливи за потребителите (при норма – приемливи за потребителите), Брой колонии (микробно число) при 22ºС -  неприемливо (при норма без значими колебания спрямо обичайната стойност).

От страна на водоснабдителното дружество е внесена молба в РЗИ-Добрич за удължаване срока за изпълнение на предписанието, с оглед предприемане на ефективни мерки.

10. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения:

РЗИ-Добрич препоръчва за питейно-битови цели да се използва бутилирана вода от търговската мрежа, и при ползване на вода от резервни съдове, същата преди консумация следва да се преварява.