АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.01.2020 – 31.01.2020 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | 4 | 24 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | 5 | 25 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | 3 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | с. Черна – ост. свободен хлор 0,77 мг/л (норма 0,4 мг/л); гр. Шабла – мътност неприемлива за потребителя; с. Люляково – мътност неприемлива за потребителя. |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 1 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | - |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | - |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници (минерални) по микробиологични показатели, съгласно Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | - |  |
| 6.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | - |  |
| 7.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

8. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – общо 12 бр.

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 6

- Ротавирусни гастроентерити – 2

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – 4

9. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

10. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: няма.

11. Във връзка с проверка на  предписание, съвместно с представител на „ВиК Добрич“ АД е извършен насочен контрол, придружен с пробонабиране и анализиране на общо 2 проби вода по микробиологични показатели Колиформи и Ешерихия коли от с. Лясково и с. Черна Получените резултати отговарят на нормативните изисквания.

12. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.