АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА ПЕРИОДА 16.12.2019 – 31.12.2019 г.

|  | РЗИ | ВиК Добрич АД |
| --- | --- | --- |
| 1. Населени места с въведено режимно водоподаване | няма |
| 2.Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период | - | 13 |
| 3.Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в група А | - | 15 |
| 3.1.От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | 4 |
| 3.2. - населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | с. Пор. Чунчево – нитрати 75,3 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Горун – нитрати 76,3 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Мали извор – нитрати 72,0 мг/л (норма до 50 мг/л); с. Сърнец – нитрати 65,2 мг/л (норма до 50 мг/л). |
| 4. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в група Б | - | 3 |
| 4.1. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - | 2 |
| 4.2. – населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - | с. Ведрина – желязо 270 µg/dm³ (норма до 200 µg/dm³); с. Одринци – желязо 260 µg/dm³ (норма до 200 µg/dm³). |
| 5. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници по показатели, включени в група А на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | - |  |
| 5.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 6. Брой изследвани проби питейна вода при потребителите от обществени местни водоизточници (минерални) по микробиологични показатели, съгласно Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | - |  |
| 6.1. От тях не отговарят на изискванията на Приложение № 5 на Наредба № 14/1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курорти | - |  |
| 6.2. Населено място, показател, по който не отговарят, стойност и допуск на показателя, резултат от изпитването | - |  |
| 7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници | - |  |
| 7.1. От тях не отговарят на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите | - |  |

8. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания – общо 21 бр.

От тях:

- Салмонелози – няма

- Дизентерия – няма

- Ентероколити – 20

- Ротавирусни гастроентерити – няма

- Колиентерити – няма

- ОВХ тип А – 1

9. Кратко описание на случаите с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода – не е установена причинна връзка.

10. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването: няма.

11. Информация/препратки за населението от засегнатите зони във връзка с въведени забрани или ограничения: няма.